## Slide 1
职业卫生基础知识

## Slide 2
职业病危害分类及预防
什么是职业卫生？
劳动卫生
职业卫生
职业健康

## Slide 3
职业卫生基础知识
了解职业卫生常见及易混淆的一些基本概念
了解职业病危害分类及常见职业病危害的预防方法
了解职业卫生管理工作的内容
了解目前我国职业卫生的现状和特点
参训对象
课程目标
各单位环安干事

## Slide 4
职业卫生基础知识
目 录
CONTENTS
职业卫生基本概念
职业病危害因素分类及预防
职业卫生管理的基本要求
职业卫生现状和特点
1
2
3
4

## Slide 5
职业卫生基本概念
第一部分
职业卫生基本概念
1

## Slide 6
职业卫生基本概念
职业卫生&职业卫生学
职业病危害&职业病危害因素
职业性病损&职业病
  高危人群&职业禁忌证

## Slide 7
职业卫生基本概念
职业卫生：是对工作场所内产生或存在的职业性有害因素及其健康损害进行识别、评估、预测和控制的一门科学，其目的是预防和保护劳动者免受职业性有害因素所致的健康影响和危险，使工作适应劳动者，促进和保障劳动者在职业活动中的身心健康和社会福利。（GBZ/T224-2010职业卫生名词术语）
职业卫生学：以前称为劳动卫生学、工业卫生学。是预防医学的一个分支学科，是研究劳动者在从事职业活动中的卫生问题，即研究工作条件与劳动者健康的关系，以及防治职业危害的对策。工作条件包含生产过程、劳动过程和工作环境三个方面。

## Slide 8
职业卫生基本概念
职业性病损：是指由于预防工作的疏忽或技术局限性，使职业人群的健康受到损害，包括工伤、职业病和工作有关疾病。
职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质及其他有毒有害因素而引起的疾病。

## Slide 9
职业卫生基本概念
我国的职业病概念是指法定意义上的职业病
即列入《职业病分类和目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）
职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织（以下统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

## Slide 10
职业卫生基本概念
我国法定职业病有6大类459种
1.职业性粉尘类52种
2.职业性化学中毒375种
5.生物因素所致职业病6种
4.放射因素所致职业病8种
3.物理因素所致职业病15种
6.其他因素类3种

## Slide 11
职业卫生基本概念
构成《职业病防治法》所称的职业病，必须具备四个条件：
①患病主体必须是企事业单位或者个体经营组织的劳动者；
②必须是在从事职业活动的过程中产生的；
③必须是因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的；
④必须是国家公布的职业病分类和目录所列的职业病。

## Slide 12
职业卫生基本概念
职业病危害：职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。
职业禁忌证：是指劳动者从事特定职业或接触特定职业病危害时，比一般职业人更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他生命健康构成威胁的疾病的个人特殊生理或者病理状态。

## Slide 13
职业卫生基本概念
苯
血常规检出异常者，如贫血、白细胞减少症、粒细胞缺乏症、血红蛋白病、血红蛋白病、脾功能亢进等
粉尘
活动性肺结核病、慢性阻塞性肺病、慢性间质性肺病、伴肺功能损害的疾病等
噪声
各种原因引起永久性感音神经性听力损失、Ⅱ期高血压和器质心脏病、中度以上传导性耳聋等
高温
Ⅱ期高血压、活动性消化性溃疡、慢性肾炎、为控制的甲亢、糖尿病、大面积皮肤疤痕等
常见职业卫生禁忌证影响

## Slide 14
职业卫生基本概念
高危人群：是指在职业活动中易遭受工作有关疾病、职业病和伤害的人群和（或）接触高浓度（高强度）职业性有害因素的职业人群。
职业病危害因素：又称职业性有害因素，是指在职业活动中产生和存在的、可能对职业人群健康和作业能力造成不良影响的因素或条件，主要包括职业活动中存在的各种有害的化学因素、物理因素、生物因素，以及在作业过程中产生的其他职业性有害因素。

## Slide 15
职业病危害分类及预防
第二部分
职业病危害分类及预防
2

## Slide 16
职业病危害分类及预防
1
生产工艺过程中产生
物理因素
化学因素
生物因素
2
劳动过程中产生
不合理的劳动组织
劳动强度过大
长时间处于不良体位
3
工作环境中产生
自然环境中的因素
厂房建筑或布局不合理
不合理生产过程所致环境污染
职业病危害因素分类

## Slide 17
种类 | 职业病危害因素 | 侵害人体途径
物理因素 | 如噪声、振动、 电离辐射、高温 | 可直接造成全身或局部损伤 比如电离辐射、非电离辐射能造成人体广泛的损伤；紫外线、红外线可以造成局部损伤
化学因素 | 如金属、有害气体、 有机溶剂、生产性粉尘 | 通过呼吸道、消化道和皮肤、粘膜侵害人体
生物因素 | 如致病微生物、生物毒素 | 
生产工艺过程中产生的有害因素
职业病危害分类及预防

## Slide 18
职业病危害分类及预防
个人呼吸防护八大误区

## Slide 19
职业病危害分类及预防
我感觉不到
误区一

## Slide 20
职业病危害分类及预防
万能的纱布口罩
误区二

## Slide 21
职业病危害分类及预防
不能洗的口罩怎么会好用？
误区三

## Slide 22
职业病危害分类及预防
我的身体已经有抵抗力了
误区四

## Slide 23
职业病危害分类及预防
我干几年就不干了
误区五

## Slide 24
职业病危害分类及预防
买个医生做手术时戴的口罩就行了
误区六

## Slide 25
职业病危害分类及预防
口罩谁不会戴？
误区七

## Slide 26
职业病危害分类及预防
我用的是进口的、最好的、很保险
误区八

## Slide 27
工种 | 接触职业病危害因素
打磨、抛光、喷砂 等 | 噪声、粉尘
网印 | 甲苯
CNC、冲压、镭焊、清洗等 | 噪声
注塑 | 高温
阳极线、污水处理等 | 酸雾、铬、镍
点胶、烘干、除胶 | 噪声、丙烯酸甲酯
公司主要职业病危害
职业病危害分类及预防

## Slide 28
职业危害控制防护
防尘
防毒
高温与中毒
噪声控制
放射性防护
职业病危害分类及预防
Notes: 模板来自于http://docer.wps.cn

## Slide 29
生产性粉尘的来源
固体物质的粉碎
粉沫状物质的混合
物质的不完全燃烧或爆炸
某些物质在加热过程中产生的蒸气在空气中冷凝或氧化
职业病危害分类及预防

## Slide 30
防尘措施：革、水、密、风、护、管、查、教
1.法律措施
根据国家《工业企业设计卫生标准》和《工作场所有害因素接触限值》，将生产环境空气中粉尘浓度控制在容许标准以下。
2.组织措施
加强领导和宣传教育（教);加强防尘设备的管理和维修（管）。
职业病危害分类及预防

## Slide 31
防尘措施：革、水、密、风、护、管、查、教
  3.技术措施
  1）革：技术改革
  2）水：湿式作业
  3）密、风：密闭尘源、通风除尘。
职业病危害分类及预防

## Slide 32
4 .卫生保健措施
  1、查：
  1）定期监测生产环境空气中粉尘浓度
  2）健康检查，包括上岗前、在岗期间的定期健康检查、离岗时的健康检查。
  2、护：
  个体防护，如戴防尘口罩、送风头盔和送风口罩等。
防尘措施：革、水、密、风、护、管、查、教
.
职业病危害分类及预防

## Slide 33
生产性毒物的来源：
工业生产的原料、辅助材料、中间产物、半成品、成品、副产品、废弃物
生产性毒物的存在形态：
气体
蒸气
烟（直径< 0.1 m）
雾
粉尘（直径为0.1 ~ 10 m）
生产性毒物的吸收：主要经呼吸道、皮肤，消化道意义不大
职业病危害分类及预防

## Slide 34
职业病危害分类及预防

## Slide 35
职业卫生管理的基本要求
第三部分
职业卫生管理的基本要求
3

## Slide 36
02
01
04
03
职业卫生管理组织机构及人员
06
05
08
07
10
09
12
11
职业卫生档案管理
职业卫生管理制度与操作规程
职业病危害因素检测、评价
职业病危害告知情况
职业卫生培训情况
职业病危害事故应急救援情况
职业病危害警示标识设置情况
职业病危害项目申报情况
职业病防治计划及执行情况
职业病危害防治经费落实情况
职业健康监护情况
职业卫生管理的基本要求

## Slide 37
职业病防护设施“三同时”
建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设单位应当优先采用有利于保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备和新材料，职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。
职业病危害预评价
职业病防护设施设计
职业病危害控制效果评价
在建设项目可行性论证阶段
在施工前
在竣工验收前或试运行期间
职业病防护设施竣工验收
职业卫生管理的基本要求

## Slide 38
30日内
15日内
15日内
15日内
因新建/改建/扩建/技术改造
因技术/工艺/设备
或者材料等发生变化
因工作场所/名称/法定代表人或者主要负责人发生变化
发现原申报
内容发生变化
职业病危害因素申报
职业卫生管理的基本要求

## Slide 39
项目类别 | 检测/监测周期 | 其他
职业病危害因素检测 | 每一年至少1次 | 当年有控评或现状可不做
职业病危害现状评价 | 每三年至少1次 | 职业病危害严重单位需要
职业病危害日常监测 | 每季度至少1次 | 存在职业病危害因素单位
职业病危害因素检测、评价
职业卫生管理的基本要求

## Slide 40
① 拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者，包括转岗到该作业岗位的劳动者
② 拟从事有特殊健康要求作业的劳动者
员工在从事有职业病危害的岗位作业，且已参加该岗位上岗前或上年度在岗期间职业健康体检之员工
上岗前职业健康检查
在岗期间职业健康检查
职业卫生管理的基本要求

## Slide 41
拟准备调离或脱离所从事的的职业病危害的作业或岗位时
①劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的
② 劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的
离岗时职业健康检查
应急职业健康检查
职业卫生管理的基本要求

## Slide 42
用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。
职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。
— —《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条
职业健康监护
职业卫生管理的基本要求

## Slide 43
职业危害告知
指用人单位通过与劳动者签订劳动合同、公告、培训等方式，使劳动者知晓工作场所产生或存在的职业病危害因素、防护措施、对健康的影响以及健康检查结果等的行为。
告知内容包含：职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施、
个人使用的职业病防护用品、职业健康检查和相关待遇等。
职业卫生管理的基本要求

## Slide 44
设置公告栏：产生职业病危害的用人单位应当设置公告栏，公布本单位职业病防
治的规章制度等内容。
一、设置在办公区域的公告栏
二、设置在工作场所的公告栏
主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等。
主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。
职业卫生管理的基本要求

## Slide 45
职业危害警示标识：指在工作场所中设置的可以提醒劳动者对职业病危害产生警
觉并采取相应防护措施的图形标识、警示线、警示语句和文
字说明以及组合使用的标识等。
一、产生粉尘的工作场所设置
二、放射工作场所设置
“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识
“当心电离辐射”等警示标识
职业卫生管理的基本要求

## Slide 46
三、能引起职业性灼伤或腐蚀的化学品工作场所
四、放射工作场所设置
“当心腐蚀”、 “当心灼伤”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”、“戴防毒口罩”等警示标识
“当心电离辐射”等警示标识
五、高温工作场所设置
“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”等警示标识
职业卫生管理的基本要求

## Slide 47
六、能引起电旋光性眼炎的工作场所设置
七、产生手传振动的工作场所设置
“当心弧光”、“戴防护镜”等警示标识
“振动有害”、“使用设备时必须戴防振手套”等警示标识
职业卫生管理的基本要求

## Slide 48
公告栏与警示标识的设置要求
1.公告栏应设置在用人单位办公区域、工作场所入口处等方便劳动者观看的醒目位置
2.警示标识应设置在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置
3.多处场所都涉及同一职业病危害因素的，应在各工作场所入口处均设置相应的警示标识
4.工作场所内存在多个产生相同职业病危害因素的作业岗位的，临近的作业岗位可以共享警
示标识、中文警示说明和告知卡
职业卫生管理的基本要求

## Slide 49
公告栏与警示标识的设置要求
5.警示标识设置的位置应具有良好的照明条件
6.公告栏、告知卡和警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，其前面不得放置
妨碍认读的障碍物
7.多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左
后右、先上后下排列
职业卫生管理的基本要求

## Slide 50
公告栏与警示标识的维护更换要求
1.公告栏中公告内容发生变动后应及时更新，职业病危害因素检测结果应在收到检
测报告之日起7日内更新
2.生产工艺发生变更时，应在工艺变更完成后7日内补充完善相应的公告内容与警示标识
3.告知卡和警示标识应至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号
脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。
职业卫生管理的基本要求

## Slide 51
我国职业卫生现状和特点
第四部分
我国职业卫生现状和特点
4

## Slide 52
职业卫生现状和特点
一、职业病防治现状和问题
(一)是职业病危害依然严重。全国每年新报告职业病病例近3万例。
(二)是用人单位主体责任落实不到位。部分用人单位主要负责人法治意识不强，对改善作业
环境、提供防护用品、组织职业健康检查投入不足，农民工、劳务派遣人员等的职业病
防护得不到有效保障。
(三)是职业卫生监管和职业病防治服务能力不足。部分地区基层监管力量和防治工作基础薄
弱，对危害信息掌握不全，对重点职业病及职业相关危害因素监测能力不足。
(四)是新的职业病危害问题不容忽视。随着新技术、新工艺、新设备和新材料的广泛应用，
新的职业病危害因素不断出现，对职业病防治工作提出新挑战。

## Slide 53
职业卫生现状和特点
二、职业病防治工作的现状
职业健康形势依然严峻
职业危害分布广，接触的人群多、发病率高
传统的职业病（尘肺、化学物中毒）仍然是主要的职业病
新的职业危害不断显现
职业危害高位人群正在向流动人群转移
职业危害的转移
群发行职业病危害事件频频发生
职业卫生服务水平底下

## Slide 54
我国职业卫生现状和特点
三、规划目标
(一)用人单位主体责任不断落实
---重点行业的用人单位职业病危害项目申报率达到85%以上；
---工作场所职业病危害因素定期检测率达到80%以上；
---接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率达到90%以上；
---主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率均达到95%以上；
---医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达到90%以上。

## Slide 55
THANKS
FOR YOUR WATCHING
让我们一起，共筑职业健康！