## Slide 1
北京义翘神州科技股份有限公司
蛋白/抗体类生物大分子试剂
质量表征及分析技术

## Slide 2
CONTENT
义翘神州
1
2
3
生物大分子质量表征概述
质量表征之理化性质分析
质量表征之结合活性及生物活性分析
4
生物大分子开发中的质量表征及应用案例

## Slide 3
01
义翘神州
生物大分子质量表征概述

## Slide 4
义翘神州
结构分析
理化性质
生物活性
结合活性
序列与修饰 | 肽图（LC-MS/MS）
 | N端和C端序列分析（LC-MS/MS）
 | 二硫键分析（LC-MS/MS）
 | 糖型分析，等电点，游离巯基分析
二级结构 | 圆二色光谱（CD）
高级结构 | X射线衍射法（X-ray) 核磁共振波谱法(NMR) 冷冻电镜
浓度：UV, BCA
纯度：SDS-PAGE, SEC-HPLC
分子量：SEC-MALS
粒径及聚集状态：DLS
酶联免疫吸附法：ELISA 流式细胞术： FACS
免疫组化：IHC 免疫荧光： IF
免疫印迹：WB 免疫共沉淀： Co-IP
表面等离子共振：SPR 生物膜干涉： BLI
补体依赖细胞毒（CDC） ADCC 及 ADCP
细胞增殖试验 杀伤活性中和试验
细胞分泌试验 酶活性抑制
血凝活性抑制
生物大分子质量分析及检测技术

## Slide 5
蛋白表达技术平台
抗体开发技术平台
质量表征分析技术平台
生物大分子技术平台
义翘神州

## Slide 6
义翘神州
添加标题
添加标题
理化性质
细胞/酶活性
结合活性
浓度及SDS-PAGE纯度检测
HPLC纯度及相对分子量检测
MALS绝对分子量及聚集检测
DLS粒径及均一性检测
ADCC&ADCP检测
CDC检测
中和活性检测
细胞增殖、分泌
酶、激酶活性
ELISA检测
WB/IP检测
IHC/IF检测
FACS检测
SPR/BLI亲和力检测

## Slide 7
02
义翘神州
质量表征之理化性质分析

## Slide 8
义翘神州
添加标题
01
03
05
02
04
定量：
UV/BCA
电泳纯度、分子量：
SDS-PAGE
尺寸排阻高效液相色谱纯度、分子量：SEC-HPLC
分子量、聚集态/碎片：SEC-MALS
粒径与粒径分布：DLS
稳定性：冻融、加速、实时、模拟运输稳定性
06

## Slide 9
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
蛋白质的定量
方法 | 原理
紫外分光光度法 （UV 280） | 蛋白质分子中含有共轭双键的氨基酸，其吸收高峰在280nm波长处，且在此波长内吸收峰的光密度值与其浓度成正比关系
BCA比色法 | 在碱性溶液中，蛋白质将二价铜还原为一价铜，再与BCA产生紫色复合物
福林-酚试剂法 | 在碱性条件下，蛋白质与铜产生复合物，还原磷钼酸-磷钨酸试剂产生蓝色化合物
考马斯亮蓝法 | 考马斯亮蓝G-250能与蛋白质通过范德华相互作用形成蛋白质-考马斯亮蓝蓝色复合物
双缩脲法 | 在碱性条件下，蛋白质分子中的肽键与铜可产生紫色络合物

## Slide 10
义翘神州
纯度/分子量
聚丙烯酰胺凝胶电泳
SDS-PAGE
尺寸排阻色谱法
SEC-HPLC
制备凝胶
处理样品
样品点样
电泳
染色，脱色
凝胶成像分析
尺寸排阻色谱 (SEC) 常用于进行基于分子量的生物分子分离。
通过比较待测蛋白和标准蛋白的洗脱保留时间计算相对分子量

## Slide 11
义翘神州
蛋白绝对分子量
聚集态和纯度
抗体/抗原结合比
蛋白复合物分析
多角度静态光散射 MALS
MALS（from wyatt)
多角度静态光散射应用
https://www.wyatt.com
技术原理：
散射光强度与摩尔质量、浓度、折光指数增量（dn/dc）的二次方成正比：

## Slide 12
义翘神州
SEC-MALS测定蛋白分子量、聚集态
67.4kDa
137.4kDa
单体
二聚体
峰 | MW(kDa) | 质量（μg） | 百分比 %
1 | 67.4 | 84.12 | 97.2
2 | 137.4 | 2.44 | 2.8
 | Peak 1 | Peak 2
Masses |  | 
Injected Mass (µg) | 0.00 | 0.00
Calculated Mass (µg) | 84.12 | 2.44
Mass Recovery (%) | n/a | n/a
Mass Fraction (%) | 97.2 | 2.8
Molar mass moments (g/mol) |  | 
 | 6.746×104 | 1.374×105
Mn | (±0.154%) | (±1.057%)
 | 6.756×104 | 1.370×105
Mp | (±0.044%) | (±1.012%)
Mv | n/a | n/a
 | 6.746×104 | 1.374×105
Mw | (±0.153%) | (±1.057%)
 | 6.746×104 | 1.374×105
Mz | (±0.343%) | (±2.363%)
Polydispersity |  | 
Mw/Mn | 1.000 (±0.217%) | 1.000 (±1.494%)
Mz/Mn | 1.000 (±0.376%) | 1.000 (±2.588%)
rms radius moments (nm) |  | 
rn | 2.9 (±66.6%) | 4.2 (±215.6%)
rw | 2.9 (±66.5%) | 4.2 (±214.6%)
rz | 2.9 (±66.4%) | 4.3 (±213.6%)
UV peak statistics |  | 
Peak Area % (channel 1)(%) | 97.235 | 2.765

## Slide 13
义翘神州
添加标题
添加标题
DLS
动态光散射技术应用
动态光散射技术 DLS
干涉增强现象
干涉减弱现象
摘自怀雅特培训资料
技术原理：
图谱解析：
粒径与粒径分布（均一性、纯度、聚集体识别）
浓度依耐性（蛋白分子自聚、临界胶束浓度）
分子间胶体相互作用

## Slide 14
义翘神州
添加标题
DLS测定蛋白粒径及均一性
Peak | %Pd | %Intensity | %Mass | Diameter (nm)
Peak 1 (True) | 11.9 | 100 | 100 | 59.3
HPV35蛋白DLS结果
X重组蛋白DLS结果
分散度大，同一样品两次检测差异大，样品均一性差
窄分布，样品均一性较好

## Slide 15: 冻融试验
义翘神州
添加标题
稳定性
稳定性的研究为产品的生产、工艺、制剂处方、包装材料、贮存、运输条件等方面提供依据。
冻融稳定性
加速稳定性
实时稳定性
模拟运输稳定性
评价方式：
外观
浓度、纯度
生物活性
杂质、产物
评价指标：
25℃加速试验
37℃加速试验
实时1年及模拟运输试验
IL-1 beta（Cat：GMP-10139-HNAE）蛋白稳定性数据

## Slide 16
03
义翘神州
质量表征之
结合活性及生物活性分析

## Slide 17
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
酶联免疫（ELISA）检测
免疫印记（Western blot）检测
免疫共沉淀（Co-IP)检测
免疫组化（IHC）检测
流式细胞术（FCM）检测
亲和力检测（ SPR/BLI ）检测
抗体依赖的细胞介导的细胞毒性/吞噬作用ADCC&ADCP检测
补体依赖的细胞毒性作用CDC检测
中和活性检测
细胞增殖、分泌、迁移
酶、激酶活性
结合活性
生物活性

## Slide 18
义翘神州
一、结合活性检测
酶联免疫吸附法
ELISA
B. 竞争ELISA
B
酶标二抗
抗体药
靶点蛋白/biotin
待测抗体
C. 夹心ELISA
Capture antibody
Detection antibody
靶点蛋白
Substrate
antibody
Conjugated enzyme
Signal
antigen
A. 间接ELISA
服务内容：
蛋白受体、配体结合活性检测
抗原抗体结合活性检测
PK及ADA方法开发及方法学验证
试剂盒定制开发

## Slide 19
义翘神州
免疫印记法
Western blot
Odyssey
FluorChemE
 | 化学发光(FlourChemE) | Odyssey | 普通显色
二抗 | HRP标记 | 红外染料标记 | HRP标记
封闭液 | milk or BSA | milk | milk or BSA
开机 | 需降温，时间长 | 图扫描时间长 | 无
图片 | 黑白 | 彩色（绿色，红色） | 黑白
显色液 | 需要 | 不需要 | 需要
显色 | 需底物，自动 曝光，灵敏度高 | 无需底物，直接上机，条带直观可见 | 需底物，暗室曝光，不易操作，易黑成一片
信号 | 信号不持久，膜不易长时间保存 | 信号持久，膜可保存半年以上 | 信号不持久，膜不易长时间保存
半定量 | 可以半定量 | 半定量更准确 | 不可
电泳
湿法转膜
结果
抗体孵育
分析流程：
kDa
A
B
35
100
55
40
25
15
显色
Actin
HNRNPK
40——
100 ——
70 ——
55 ——
kDa
A
B
C
D

## Slide 20
义翘神州
裂解液（细胞、动物组织）
protein X
protein Y
magnetic beads
免疫共沉淀法
Co-IP
自主偶联磁珠产品，让您检测快速省时
免疫共沉淀(Co-Immunoprecipitation，Co-IP)是以抗体和抗原之间的专一性作用为基础的用于研究蛋白质相互作用的经典方法。是确定两种蛋白质在完整细胞内生理性相互作用的有效方法。
1.偶联蛋白的磁珠：ProA 、ProG、 ProA/G 、ProL及其他蛋白
2.偶联抗体的磁珠——可定制磁珠试剂盒
自主研发磁力架产品，吸力强，耗时短
MAGS001
MAGS003

## Slide 21
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
免疫组化法
IHC
生物组织自动脱水机
（Leica-TP1020）
石蜡包埋机
（TaiVa-TB-718）
石蜡切片机
（Leica-RM2235）
冰冻切片机
（Thermo-NX50）
共聚焦荧光显微镜
（Nikon-A1）
全片扫描成像系统
（KF-PRO-400）
样本处理
脱 水
石蜡包埋
冰冻切片
石蜡切片
切 片
成 像

## Slide 22
义翘神州
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
IHC单染检测：
利用免疫学中抗原抗体特异性结合的原理，来确定组织细胞内抗原，对其进行定位、定性及定量的研究。
HE染色检测：
HE染色法是组织学、胚胎学、病理学教学与科研中最基本、使用最广泛的技术方法。
免疫组化多重染色检测：
在同一组织切片样本上对多个靶标进行区别标记。
特殊染色检测：
包括:胶原纤维染色、肌肉组织染色、脂肪染色、糖原染色(PAS)等。
细胞
固定组织
石蜡切片白片
石蜡包埋块
细胞可爬片
制备细胞蜡块
足量的10%中性福尔马林固定
24*75mm尺寸大小的常规切片，厚度4μm
通用型常规大小的石蜡包埋块
样本类型
染色方式

## Slide 23
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
流式细胞术
FCM
细胞表面抗原检测
细胞增殖检测
细胞凋亡检测
胞内细胞因子检测
流式细胞术（Flow Cytometry）利用流式细胞仪检测细胞内特异标记的荧光信号，从而测定细胞的多种生化物质（如膜表面受体、抗原、离子或 DNA/RNA表达等）特性的方法，同时也是一项可以把具有相同 荧光信号特性的某些细胞亚群从多细胞群体中分离和富集出来的 细胞分析技术。
细胞表面抗原检测
细胞内抗原、细胞因子检测
细胞活性检测
细胞凋亡检测
细胞增殖检测
服务项目
ADCP效率检测
抗体筛选
多因子检测
流式分选
……

## Slide 24
义翘神州
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
表面等离子共振技术-SPR
生物膜层光学干涉-BLI
Biacore 动态、实时传感图
Octet Red 检测过程
大分子相互作用分析

## Slide 25
义翘神州
浓度定量
抗体筛选、表征
Fc受体蛋白与抗体亲和力测定
表位分析
大分子/小分子
相互作用
技术优势：
无须标记
灵敏度高
实时监测
精确的动力学数据
检测类型：
样品要求：
01 | 样品充分水溶，处于均一的、不聚集的状态
02 | 纯度（>90%），蛋白浓度>0.2mg/mL； 明确等电点/分子量
03 | 告知抗体亚型及蛋白标签类型
04 | 分析物样品中不能含有甘油、蔗糖、咪唑等高折光的成分； 氨基偶联的配体溶液中不能含有Tris、NaN3、甘氨酸等成分

## Slide 26
义翘神州
二、基于细胞的生物活性检测
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
细胞增殖
细胞分泌
补体依赖的细胞毒性
抗体依赖的细胞介导的
细胞毒性/吞噬
ADCC & ADCP
CDC

## Slide 27
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
ADCC/ADCP
CDC
J Toxicol Pathol. 2015 Jul; 28(3): 133–139.
抗体介导的免疫效应

## Slide 28
义翘神州
添加标题
添加标题
ADCP，抗体依赖性细胞介导的吞噬作用（Antibody-Dependent Cellular Phagocytosis）
ADCC，抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity ）
1、ADCC & ADCP
PBMC或NK细胞
接近真实情况
细胞来源有限、制备过程繁琐、实验变异性大，背景读值高等
传统方法
稳定表达 FcγRIIIa、FcγRIIa 细胞系
均质检测，简单方便，减少实验组间变异性
生物发光法，灵敏，信噪比高
报告基因法

## Slide 29
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
抗 ErBb2 抗体 ADCC (靶细胞：BT474)
抗 CD38 抗体 ADCP (靶细胞：Daudi)

## Slide 30
义翘神州
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
2、CDC
检测抗体是否能够介导CDC，分析抗体介导CDC活性的强弱，已成为抗体药物研发及其质量控制过程中至关重要的一步。
CDC，补体依赖的细胞毒性作用（Complement Dependent Cytotoxicity）

## Slide 31
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
Anti-EGFR 靶细胞：A431 细胞
Anti-CD20 靶细胞：Daudi 细胞

## Slide 32
义翘神州
蛋白生物活性
细胞因子
酶、激酶
催化中心
结合中心

## Slide 33
义翘神州
细胞因子
本质
低分子质量蛋白或多肽
产生
作用
由免疫原、丝裂原或其它刺激剂诱导多种细胞合成并分泌
途径
自分泌
旁分泌
内分泌
用于细胞间信号传导和相互作用
分类
白细胞介素（IL）
干扰素（IFN）
肿瘤坏死因子（TNF）
集落刺激因子（CSF）
趋化因子
生长因子
参与免疫细胞的分化与激活
类胰岛素生长因子(IGF)
表皮生长因子(EGF)
转化生长因子-β(TGF-β)
有胰岛素样功能，促进细胞分化和增殖
粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)
巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)
粒细胞集落刺激因子(G-CSF)
刺激造血祖细胞增殖、分化
TNF-α
TNF-β
促炎性细胞因子
Ⅰ型
Ⅱ型
IFN-γ
IFN-α
IFN-β
巨噬细胞、DC、骨髓单核细胞
NK、Th1、T、B
1、细胞因子类

## Slide 34
义翘神州
添加标题
IL4R增殖抑制实验
IL1β促因子分泌
C5a因子促酶释放
IL4细胞增殖活性

## Slide 35
义翘神州
添加标题
2、酶、激酶
S
E
Active site
E
S
P1
P2
E
＋
＋
MMP2酶活性，work Conc:0.2μg/mL
备注：E4，F4是复孔；G4是空白对照

## Slide 36
义翘神州
添加标题
添加标题
Principle of the ADP-Glo™ Kinase Assay（Promega）
GSK3β 激酶活性

## Slide 37
04
义翘神州
生物大分子开发中的质量
表征及应用案例

## Slide 38
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
案例01：针对新冠Spike S1蛋白中和抗体的开发
1
2
3
抗体质量分析及鉴定
免疫原SARS-CoV-2 Spike S1的理化性质分析
动物免疫及抗体制备筛选
流程

## Slide 39
义翘神州
添加标题
免疫原SARS-CoV-2 Spike S1的理化性质分析
SARS-CoV-2 S1 protein, His Tag on SDS-PAGE under reducing (R) condition. The purity of the protein is greater than 90%
Peak | Radius (nm) | %Pd | %Intensity | %Mass | %Number
Peak 1 (True) | 5.3 | 10.8 | 90 | 99.8 | 100
Peak 2 (True) | 324.4 | 13.3 | 10 | 0.2 | 0
# | RT (min) | 峰面积 (mAU·s) | 峰面积% | 峰高 (mAU) | 对称性 | 峰宽 (min) | 信号
1 | 14.497 | 20127.15 | 100 | 305.006 | 1.2793 | 9.483 | DAD1A
Maker SARS-CoV-2 S1
SDS-PAGE纯度结果
HPLC-SEC纯度结果
DLS粒径检测结果

## Slide 40
义翘神州
添加标题
SEC-MALS检测结果
ELISA结合活性检测结果
SARS-CoV-2 S1 protein, His tag ELISA
Immobilized Human ACE2, Fc Tag (Cat: 10108-H05H) at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind SARS-CoV-2 S1 protein, His Tag (Cat: 40591-V08H) , the EC50 is 330 ng/mL.
Molar mass moments (g/mol) | 
 | 1.075×105
Mn | (±0.277%)
 | 1.080×105
Mp | (±0.276%)
Mv | n/a
Mw | 1.076×105
 | (±0.276%)
Mz | 1.076×105
 | (±0.616%)
Polydispersity | 
Mw/Mn | 1.000 (±0.391%)
Mz/Mn | 1.001 (±0.676%)
rms radius moments (nm) | 
rn | 6.3(±24.9%) 1.076×105
rw | 6.3(±24.8%)
rz | 6.3(±24.7%)

## Slide 41
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
BLI表征抗体亲和力： SARS-CoV-2 S1 vs Antibody
Ab-01 KD(M)= 5.15E-11
Ab-02 KD(M)= 6.54E-11
Loaded Biotinylated Recombinant SARS-CoV-2 S1 protein, His Tag (Cat: 40591-V08H-B) on SA Biosensor, can bind Ab-01 with an affinity constant of 51.5 pM as determined in a BLI assay (Sartorius Octet Red384).
Loaded Biotinylated Recombinant SARS-CoV-2 S1 protein ,His Tag (Cat: 40591-V08H-B) on SA Biosensor, can bind Ab-02 with an affinity constant of 65.4 pM as determined in a BLI assay (Sartorius Octet Red384).
抗体质量分析及鉴定

## Slide 42
义翘神州
Ab-01, with negative control
Ab-02, with negative control
Flow cytometric analysis of SARS-COV-2 Spike overexpressed HEK293 Cells and negative control were stained with purified anti-SARS-COV-2 Spike Neutralizing MAb, then a FITC-conjugated second step antibody. The fluorescence histograms were derived from gated events with the forward and side light-scatter characteristics of intact cells.
FACS检测抗体与过表达SARS-CoV-2 Spike细胞的结合
Negative control
SARS-COV-2 Spike
overexpressed HEK293 Cells
Negative control
SARS-COV-2 Spike
overexpressed HEK293 Cells
Ab-01:
Ab-02:
Immunochemical analysis of Spike overexpresssed HEK293 Cells and negative control were stained with purified anti-SARS-CoV-2 Spike Mab, then a HRP-conjugated second step antibody.
IHC检测抗体与过表达SARS-CoV-2 Spike细胞的结合

## Slide 43
义翘神州
添加标题
添加标题
非竞争
竞争
待测抗体
Anti-His/HRP
S1
待测抗体
Anti-His/HRP
ACE2
His
ACE2
His
S1
ELISA 方法检测抗体中和活性
Serial dilutions of Anti-SARS-CoV-2 antibody was added ACE2/ S1 binding reactions. The signal was neutralized by increasing concentrations of antibody. The half maximal inhibitory concentration (IC50) was detected.

## Slide 44
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
新冠假病毒的包装
使用HIV-1（人类免疫缺陷I型病毒）为基础载体转染293细胞后，包装成新冠Spike假病毒（Cat: PSV001 ），表面表达新冠Spike蛋白，并携带有荧光素酶报告基因。
Transfection & Packaging
Harvest
Pseudovirus
Preparation stage
packaging plasmids
293 cells
Transfer and Packaging plasmids
Harvest Pseudovirus
假病毒方法检测抗体中和活性

## Slide 45
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
新冠 Spike 假病毒与待检样品孵育后侵染293T-ACE2 细胞，采用化学发光法检测 Luciferase 发光值RLU，根据 Luciferase 发光值计算待检样品的假病毒中和抑制率，评价待检样品的中和效果。
中和检测原理示意图

## Slide 46
义翘神州
案例02：上市药物IL-1RAP : IL-1R1 : IL-1α 信号通路功能验证
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
TIR
D1
D2
D3
IL-1R1
IL-1α
IL-1RAP
Active IL-1R complex
＋
signalling
TIR
TIR
TIR
TIR

## Slide 47
义翘神州
添加标题
SDS-PAGE 蛋白纯度
IL-1RAP蛋白纯度及活性验证
# | RT (min) | Area% | Height (mAU) | Width (min)
1 | 11.134 | 4.067 | 12.986 | 1.941
2 | 11.728 | 5.174 | 12.041 | 1.08
3 | 13.268 | 90.759 | 235.071 | 3.651
IL-1RAP protein, Fc Tag on SDS-PAGE under reducing (R) condition. The purity of the protein is greater than 90%.
SEC-HPLC 蛋白纯度

## Slide 48
义翘神州
添加标题
Measured by its binding ability in a functional ELISA.When recombinant human IL-1 RAP/IL-1 R3 Fc (Cat: 10121-H02H) is immobilized at 30 nM (100 µL/well), in the presence of recombinant human IL-1 α (Cat: 10128-HNCH), it binds to recombinant human IL-1 R1 his tag (Cat: 10126-H08H) with an EC50 of 17.1 nM.
IL-1RAP 细胞活性
IL-1RAP : IL-1R1 : IL-1α ELISA活性
Measured by its ability to inhibit IL­1α­induced IL­8 secretion in HepG2
human hepatocellular carcinoma cells in the presence of 1 μg/mL of
recombinant human IL­1 R2 (Cat: 10111-H08H) and 50 pg/mL rhIL­1α (Cat: 10128-HNCE ).

## Slide 49
义翘神州
添加标题
添加标题
从研发到生产、质控，贯穿生物试剂及医药研发的每一步
两款上市药物与IL-1RAP蛋白亲和力验证
Drug-A vs IL-1RAP
Drug-B vs IL-1RAP
Immobilized human IL-1 RAP/IL-1 R3 Fc (Cat: 10121-H02H)on
CM5 chip, can bind drug-A with an affinity constant of 0.48 nM
as determined in SPR assay (Biacore T200) .
Immobilized human IL-1 RAP/IL-1 R3 Fc (Cat: 10121-H02H) on CM5
chip, can bind drug-B with an affinity constant of 0.18 nM as determined
in SPR assay (Biacore T200) .

## Slide 50
义翘神州
添加标题
添加标题
Sample | IC50(nM)
Drug-A | 1.77
Drug-B | 2.36
两款上市药物对IL-1RAP : IL-1R1 : IL-1α信号通路的中和活性
ELISA方法检测中和活性
Serial dilutions of Drug-A was added into IL-1RAP / IL-1R1 / IL-1α binding reactions. The signal was neutralized by increasing concentrations of drug. The half maximal inhibitory concentration (IC50) is 1.77 nM.
Serial dilutions of Drug-B was added into IL-1RAP / IL-1R1 / IL-1α binding reactions. The signal was neutralized by increasing concentrations of drug. The half maximal inhibitory concentration (IC50) is 2.36 nM.

## Slide 51
义翘神州
Sample | IC50(ng/ml)
Drug-A | 490
Drug-B | 36
基于细胞的方法检测中和活性
Serial dilutions of Drug was added into 293-AP1-Luc/ IL-1α binding reactions. The signal was neutralized by increasing concentrations of drug. The half maximal inhibitory concentration (IC50) was deteced.

## Slide 52
关于“北京义翘神州”
坚持自主研发生产
打造中国生命科学研究“一站式”试剂与服务支撑平台
人才与设施
荣誉资质
设施：
---25,000+平米研发中心
--- 7,000平米洁净车间
团队：900+
--- 硕士以上学历占1/3
--- 10+ 欧美深造经历
14,000 +
精品抗体
6,500 +
重组蛋白
47,000+
基因产品
ELISA 试剂盒、培养基、
GMP级核酸酶等特色产品
现货供应
义翘神州

## Slide 53
感谢观看！
北京义翘神州科技股份有限公司
地址: 北京市经济技术开发区科创十街18号院9号楼
义翘神州