## Slide 1
生产安全知识培训
Production safety knowledge training
讲师：XXX
部门：XXX

## Slide 2
培训目录
02
安全生产“红”七条
1.意识红线
2.运行人员红线
3.各级安全生产第一责任人职责红线
4.设备管理人员红线
5.检修人员红线
6.高危作业人员红线
7.交通红线
01
03
行 为 安 全 手 册
1.员工安全行为标准通则
2.员工安全行为"十不准"
3.防机械伤害
4.防起重伤害
5.防触电伤害
6.防压力容器伤害
7.防中毒窒息伤害
8.防高处坠落伤害
9.防车辆伤害
10.工器具使用安全
致命的习惯性违章
1.违章人员的心理分析
2.习惯性违章的特点
3.20种习惯性违章行为
4.怎样纠正习惯性违章

## Slide 3
标题一/one
本行为手册的实施能够达到强化员工操作安全行为、提高员工安全意识、减少安全生产事故的目的，可鉴之广之。
行 为
安 全 手 册

## Slide 4
一、员工安全行为标准通则
1.上岗前，应按照操作要求和本工种规定穿戴好劳动防护用品。所用劳保用品损坏、失效及时按公司规定程序申领
2.进入现场要注意现场标识、提示信号等各种安全警示，要服从现场安全规定和指挥，不得跨越运转设备，不得擅自进入明令禁止入内的危险区域，不得指使他人违反安全操作规程和作业标准进行操作，不得动用他人设备。
3.工作前应确认工作环境与现场是否整洁有序，路面、楼梯、走廊是否平整，有无油污、积水、积雪、和积冰。确认工作环境有充足的采光，栏杆完整，井盖齐全。
4.上岗前应充分了解作业内容，检查现场作业中有无造成触电、着火、爆炸、坠落、中毒、中暑、烫伤、烧伤等不安全因素，是否采取有效的防范措施，确认后方可上岗作业。
1
2
3
4

## Slide 5
员工安全行为标准通则
5
非本岗位人员不准乱动电气、机械设备、氧气、乙炔等各类阀门开关。
6
严禁在禁烟区内吸烟。班前、班中不准饮酒、班中不准窜岗、打逗。不准将与工作无关的人员或物品带入作业现场。
7
不得在厂区和办公场所焚烧杂物。
8
员工应熟悉火灾应急预案，发生火灾时应尽可能切断电源，拔打火警电话119。扑救初起火灾，要选用正确的消防器材并站在上风侧。日常准备毛巾等必备的防火逃生工具，火势无法控制时要及时撤离。
9
员工在进行带压清扫堵塞的管道时，出口法兰处禁止站人。
5
6
7
8
9

## Slide 6
员工安全行为标准通则
10
14
13
12
11
19
18
17
16
15
切割或拆除管道、钢结构架等重物时，应站在可靠固定的一侧。可能坠落或切割可能弹动的一侧应用绳子或链式起重机牵引、缓慢落地。
用人力垂直或倾斜地拉动物体应有防止突然坠落、断落、脱落的措施。
堆放物品时应由低往高堆放，形成梯形，底脚卡牢，下大上小；平面物品要压缝堆放，取出物品时应自上而下，禁止从中间抽取。
使用大锤时，禁止戴手套和对面打锤。
在过道、室内、洗手间等湿滑地面行走要注意慢行，防止滑倒摔伤。
打热水时，必须先将热水瓶口对准热水龙头口再打开龙头，水满时及时关闭龙头。提水上楼，要提稳走实并使热水瓶与身体保持一定安全距离，以防热水瓶爆裂造成烫伤。定期检查热水瓶支胆托和提把的安全可靠程度，不合格就及时更换。
接待活动中要给来访者以适当的安全提示、提供必要的防护用品，并安排熟悉现场的人员专人陪同和监护。
拆除工作前应有安全预案，并做到自上而下逐步确认，预防倒塌，时刻注意自己和他人的安全。
工作场所内不准坐、靠栏杆休息，上下楼梯必须手扶栏杆。严禁翻越平台、窗台、门梁、护栏等。
徒手搬运重物（尤其楼梯处）要注意搬运的适当姿势和施力，持稳后再慢慢垂直起身，防止造成身体的扭伤或拉伤，或重物掉落造成压伤或挫伤，注意周围环境状况，保持警觉。
10
12
11
切割或拆除管道、钢结构架等重物时，应站在可靠固定的一侧。可能坠落或切割可能弹动的一侧应用绳子或链式起重机牵引、缓慢落地。
用人力垂直或倾斜地拉动物体应有防止突然坠落、断落、脱落的措施。
使用大锤时，禁止戴手套和对面打锤。
18
17
16
19
18
17
16
19
18
17
16
在过道、室内、洗手间等湿滑地面行走要注意慢行，防止滑倒摔伤。
打热水时，必须先将热水瓶口对准热水龙头口再打开龙头，水满时及时关闭龙头。提水上楼，要提稳走实并使热水瓶与身体保持一定安全距离，以防热水瓶爆裂造成烫伤。定期检查热水瓶支胆托和提把的安全可靠程度，不合格就及时更换。
工作场所内不准坐、靠栏杆休息，上下楼梯必须手扶栏杆。严禁翻越平台、窗台、门梁、护栏等。
徒手搬运重物（尤其楼梯处）要注意搬运的适当姿势和施力，持稳后再慢慢垂直起身，防止造成身体的扭伤或拉伤，或重物掉落造成压伤或挫伤，注意周围环境状况，保持警觉。
19
18
17
16
15

## Slide 7
二、员工安全行为"十不准"
1.不准违章操作、违章指挥。
2.不准班前、班中饮酒。
3.不准脱岗、睡岗。
4.不准开超速车。
5.不准随意进入要害部位。
6.不准擅自开动各种开关、阀门和设备。
7.不准穿戴不规范防护用品上岗。
8.不准在起吊物下行走或逗留。
9.不准在厂房内奔跑。
10.不准在厂内燃放烟花爆竹。

## Slide 8
三、防机械伤害
1.工作前认真检查工具是否安全可靠，不使用不合格工具。工作结束后工具应放在规定的位置。
2.开动设备前，必须与相关及周围人员联系（鸣铃示警等），做好现场确认，无误后方可开动。
3.不开动防护设施短缺或失效的设备。
4.检修、清扫、调整、润滑机械设备时，应停机、拉闸挂牌。必须在运行中调整的，要设专人监护，并有防止人体与运动部位接触的措施。
5.设备检修、清理后，应恢复安全防护设施，并保证齐全有效。
6.发现安全故障或隐患时，应采取相应防护措施，并报告有关领导，及时整改。
7.检修中拆除了安全栏杆、围墙等安全设施后，必须以临时措施代替，检修后按原设计修复或恢复。
8.对运转设备或车辆检修后，应由检修人员、操作人员共同认可，由操作人员试车。
9.员工严禁跨越皮带、托辊、机电的旋转的机械设备，禁止隔机传递工具，上、下传递工具时不许掷、抛。
10.对设备的转动部位加油时，须使用长嘴加油器。

## Slide 9
四、防起重伤害
预防为主 安全作业
——超负荷不吊。 ——斜拉歪拽不吊。
——吊物上站人不吊。 ——物体埋在地下不吊。
—— 重量不清不吊。 ——易燃易爆物品不吊。
——安全装置不灵不吊。——捆绑不实、物体不在中心不吊。
——信号不清不吊。 ——无人指挥或违章指挥不吊。
1.吊车司机必须认真执行“十不吊”。
2.吊装物品时，必须有防倾倒措施，坠落半径内不准有人。
3.严禁超负荷使用各类起重设备和工具。
4.进行起重作业前，应检查所有的工具是否存有缺陷。
5.起重支点、吊点、固定点必须确认牢靠。
6.吊车在坑、沟边沿及架空线下作业，应保持足够的安全距离。
7.配合吊车作业的人员不得站在吊臂下及旋转范围内。

## Slide 10
防起重伤害
其他注意事项
8.吊有尖锐棱角物体时，要在钢丝绳与物体棱角间加保护垫，防止因重物尖锐棱角对钢丝绳产生折损而造成绳断，物体坠落伤人。
9.多人进行起重作业时，必须由一人统一指挥，指挥手势、信号要明确。
10.吊物不准从人体或重要设备上经过，物体吊运过程中不得拖拉碰撞，吊物上不准站人。
11.检修天车时，必须停电、挂牌，必要时地面设警戒线，并指派专人监护。
12.天车对汽车进行装卸货物时，汽车司机禁止待在驾驶室内。在装卸过程中，天车起吊或落吊时汽车上禁止有人。
13.上下天车、龙门吊等起重设备时，要与司机联系好，待车停稳后，再上下车。

## Slide 11
五、防触电伤害
安
用
全
电
1.非电气专业人员不得进行电器安装与维修，不得擅自接电源。
2.电气专业人员在安装、维护、检修电器设备后，不得留有隐患。
3.严禁使用未经检测合格的绝缘工器具。
4.移动电器电源线不准拖拉，电源接长线只允许有一个接头，并不准裸露金属线。
5.手持电动工具、移动式电气设备，必须执行“一机一闸一保护”制度，并定期校验，确保灵敏可靠。
6.对电风扇、电焊机等可移动式电气设备，在移动时应做到先拉闸、后移动。
7.任何人未经许可，不得私自拆除电气连锁装置、防护装置、信号装置。
8.擦拭清理电器设备时应先停电，不准用水冲、不准用酸、碱水擦洗。
9.电焊机的一次线（电源线）长度一般不得超过5米。
10.使用的明电线（滑触线）高度不宜小于3.5米，如低于3.5米的明电线应有安全网罩，并设置明显的安全标志或信号指示灯。
11.严禁在雨天室外使用电钻、手砂轮、手电锯等电动工具。使用手灯时必须使用36V以下的安全电压供电，在潮湿的环境作业应使用绝缘柄的手灯。
12.日常办公使用电器时插头与插座/插盘应按规定正确接线，插座/插盘的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接，插座/插盘应置于避免溅水位置。严禁在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起。在插拔插头时人体不得接触导电极，不应对电源线施加拉力。用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源，必要时应采取相应技术措施。当电气装置的绝缘或外壳损坏，可能导致人体触及带电部分时，应立即停止使用，并及时修复或更换。
13.办公室内的重要办公设备如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪要妥善保管使用，下班前应确保一切设备处于关闭状态。长时间不用电器时（如节假日）还须把插头拔下，以防开关失灵、长时间通电损坏电器，造成火灾。

## Slide 12
迅速脱离电源的方法
急
方
救
法
1.发现有人触电时，应立即拉闸停电。距电闸较远时，可使用绝缘钳或干燥木柄斧子切断电源。
2.救护人员不得用手拉或用金属棒、潮湿物品救护，应使用绝缘器具使触电人员脱离电源。
3.在电容器或电缆线路中解救时，应切断电源进行放电后，再去救护触电人员。
4.高压触电，应在保救护人员的安全情况下，因地制宜采用相应救护措施。解救触电人员时，要做好防护，以免触电人员再受二次伤害。

## Slide 13
六、防压力容器伤害
1.压力容器运行不准超过最高工作压力。
2.安全附件不齐全或附件损坏，不准使用。
3.不准随意调整、拆卸安全阀。
4.应经常检查压力、温度、液位，发现不正常立即上报，采取有效措施。
5.安全阀使用前必须经过检验合格后，方可使用。
6.压力容器应确保防腐层完好无损，安全装置齐全、灵敏、紧固件必须完整可靠，材料符合设计要求。
7.上氧气表应先打开总阀稍放一点气，吹净接口处的灰尘，再上气表，气表旋入深度不得少于5扣，开气时不准气口对准人。
8.开氧气时，先开气瓶总开关再顶气表顶丝，防止气瓶冲天杆扭坏冲出伤人。关氧气时，先松气表顶丝，后关总阀。
9.气瓶阀门不准一次开得过大，压力不足时再进行调整。
10.气瓶的各种漆色，须保持完好，不得涂改。

## Slide 14
防压力容器伤害
其他注意事项
11.气瓶应距离暖气和其他水暖设备1米以外，夏季存放避免曝晒；气瓶与明火的距离不得小于10米,乙炔、氧气瓶距离不得少于5米。
12.瓶阀冻结时严禁用火烘烤，必要时用温水解冻。
13.严禁用电磁吊和链绳吊装搬运。
14.搬运气瓶时要轻装轻放，严禁抛、滑、敲击碰撞。
15.乙炔瓶使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用。严禁把气瓶同电气接地线相连。
16.乙炔瓶严禁放在通风不良或有放射线的场所，且不得放在橡胶等绝缘体上。
17..氧气瓶、乙炔瓶，胶皮管不准有油污，严禁使用无防震圈、无安全帽和无校验钢印及无阻火器的氧气瓶和乙炔瓶。
18.乙炔气瓶使用时必须装上专用减压器，回火防止器，开启时操作要轻、缓，身体应站在阀门的侧后方。

## Slide 15
七、防中毒窒息伤害
1.煤气区域禁止停留、吸烟、烤火等。动火作业必须办理动火证，带煤气作业必须办理许可证。
2.进入容器、储罐、槽、池、沟、坑、管道等内作业检修时，必须采取可靠的安全防护措施，经检测确认无误后，方可作业。作业现场设专人监护， 并准备救护工具及联络信号。进入污水沟、井等作业时，必须检测确认，无误后，方可作业,并要有专人监护。
3.冬季在工作区域内禁止使用明火取暖。
4.通过煤气排水器时，应尽量远离设施通过，遇有煤气泄漏时，应服从现场专业人员指挥,或向上风头侧逃生。
5.员工在可能接触到有毒气体、液体的设备内作业时，需设监护人；直接接触酸碱时须戴胶质手套与防护眼镜。

## Slide 16
八、防高处坠落伤害
1.在二米以上（含二米）高处或临边（如屋顶、窗口、滴水檐等）作业时（含悬挂钟表、换电池、擦拭玻璃、登高清洁等），必须系好安全带。无法系安全带的作业必须采取可靠安全措施。
2.高处作业时首先应检查梯子（踩踏物）、安全带等工具是否牢靠完整。严禁使用不符合规定的工具。
3.二米以下登高作业，踩踏物品要牢靠，不得用易碎、易折物品做为踩踏物。凡患有高空禁忌病症的人员，一律不能从事高处作业。
4.高处作业时要设专人监护，必要时设警戒线，防止行人、车辆穿过。
5.高处作业需传递工具时，应用带绳传递物料，不得上下抛掷。
6.严禁直接在石棉瓦等易碎易折的板材顶棚上作业或行走。如需在在轻型顶棚内或顶棚上作业时，应铺设脚手板操作。
7.不准在六级以上强风或大雨、雪、雾等恶劣天气下从事露天高处作业。
8.高处作业中涉及到垂直交叉作业时要采取安全确认办法，设专人监护或设置隔板。
9.挖土方工作时，深度超过1.5米要有防塌方措施。
10.搭设的平台、脚手架不得超负荷使用。
high

## Slide 17
九、防车辆伤害
1.行人须遵守下列规定：
A 不准在车行道、桥梁、隧道或交通安全设施等处长时间逗留。
B 不准穿越、攀登或跨越高速公路隔离设施。
C 从厂区到生活区时不得穿越307国道。
D 不准横过划有中心实线的车行道。
2.乘车人须遵守下列规定：
A 不准在机动车道上等候车辆。
B 在车行道上不得从机动车左侧上下车，开关车门时，不准妨碍其他车辆和行人通行。
C 驾驶机动车的人员无驾驶证或饮酒后应制止并拒乘。
D 车辆在行驶中不准与驾驶员闲谈或妨碍驾驶员操作。
E 不准向车外投掷物品。
F 乘坐二轮摩托车只准坐在驾驶员身后的座位上，不准侧坐或倒坐。
G 乘坐公交车辆、通勤班车，依次在站点候车，待车停稳后，方可按顺序上下。
H 不准在车辆行驶中开启车门、车厢。
I 机动车发生故障或交通事故须在车行道停车时，除紧急救险外，乘车人须迅速离开车辆和车行道。。
1
2

## Slide 18
防车辆伤害
3.厂区行驶司机须遵守下列规定：
A 司机负责监装监卸，确保装物符合规定，并做到运输途中不散落、掉物。
B 检修自卸汽车时，必须在翻斗撑起时，加保护支撑和垫木，防止翻斗下落伤人。
C 厂内行驶车辆严禁超速、超长、超宽、超高、超重，不得人货混装。铲车、叉车、吊车不准违章带人。机动车必须按指定位置停放。
D 倒车时要确认周围人员安全，指挥倒车人员要注意自我保护。
E 司机行车要严格遵守有关安全交通法规、噪声控制法规及公司交通安全管理规定，发现违章及时制止和处理，加强车辆日常维护和保养，确保车辆符合安全要求。

## Slide 19
十、工器具使用安全
1.脚扣、安全带（腰绳）
1.1 脚扣、安全带（腰绳）使用前应检查是否结实可靠，有无开焊、断裂，铁环及钉头有无伤痕，皮带有无硬脆、开线现象。
1.2 根据电杆的规格直径选用和调整脚扣，上杆时跨步应合适，脚扣不应相撞。
1.3 使用安全带（腰绳）松紧要合适、系牢，结扣处应放在前侧的左右。
1.4 腰绳直径不得小于20MM，不准有接头，使用时应系死扣。
1.5 在杆上或高处作业时，安全带（腰绳）不得拴在杆尖、横担、瓷瓶、拉带或其它活动构架上。

## Slide 20
工器具使用安全
2.梯子
2.1 定期进行检查及试验，对不符合要求的梯子不准使用。
2.2 梯子应能承受工作人员及携带工具攀登的重量。
2.3 梯子的下部应有防滑胶皮。
2.4 直梯使用时倾斜角应保持60°左右，上梯子时应有专人扶梯，扶梯人应戴安全帽，直梯不准平放使用。
2.5 不准两人同上一梯工作。
2.6 在梯子上作业时，应注意全身重心，有人工作时不准移动。

## Slide 21
工器具使用安全
3.手持式电动工具和移动式电器设备
3.1 应设专人负责保管，定期维修保养和检修。
3.2 每次使用前，必须经过外观检查和电气检查，其绝缘强度必须保持在合格状态。
3.3 手持式电动工具（不含Ⅲ类）和移动式机电设备，必须按要求使用漏电保护器。
3.4 导线必须使用橡胶绝缘软线，禁止用塑护套线，导线两端连接牢固，中间不许有接头。使用的护套线必须有一芯专接保护性接地（接零），黄绿相间导线做接地（接零）用。
3.5 应在干燥、无腐蚀性气体、无导电灰尘的场所使用，雨、雪天气不得露天作业。高处作业应有相应的安全措施。
3.6 必须遵守有关的专业规定，并配备使用相应的安全工具。

## Slide 22
工器具使用安全
4.临时用电线路
4.1 安装临时线路前必须进行申请，审核批准后方可施工。
4.2 临时线路施工必须在主管电气人员、安技人员监督下进行，在易燃易爆场所架设临时线还应有安全人员参加。
4.3 临时线路必须沿墙或悬空按固定线路架设，必须采用绝缘良好的橡皮线，线路必须与负荷相匹配，必须设总开关控制，如有分路应设与负荷相匹配的熔断器，露天作业的要有防雨措施。
4.4 临时线路必须设有专人负责，实行安装、使用、拆除全过程管理。
4.5 临时线路上的作业，停送电等事宜均按固定线路规定进行。

## Slide 23
标题二/two
安全生产
“红”七条

## Slide 24
一：意识红线
严禁安全设施未经验收，主体工程投入使用

## Slide 25
意识红线
严禁环评未验收，主体工程投入使用

## Slide 26
意识红线
严禁消防设施未通过验收，主体工程投入使用

## Slide 27
意识红线
严禁项目未签合同开工

## Slide 28
意识红线
严禁与资质不符的单位签订合同

## Slide 29
意识红线
严禁先上岗后取证

## Slide 30
二：运行人员红线
严禁无票操作

## Slide 31
运行人员红线
严禁擅自解除设备联锁保护

## Slide 32
运行人员红线
严禁安全措施未执行完毕发出工作票

## Slide 33
运行人员红线
严禁未履行押票手续试运设备

## Slide 34
运行人员红线
严禁进入状态不明的危险区域

## Slide 35
运行人员红线
严禁未经检查、预警启动设备

## Slide 36
运行人员红线
严禁约时停送电

## Slide 37
运行人员红线
严禁无措施、方案进行重大操作

## Slide 38
三：各级安全生产第一责任人职责红线
必须健全落实安全生产责任制

## Slide 39
各级安全生产第一责任人职责红线
必须保证安全生产有效投入

## Slide 40
各级安全生产第一责任人职责红线
必须保障职工职业健康

## Slide 41
各级安全生产第一责任人职责红线
必须建立健全隐患排查治理制度

## Slide 42
各级安全生产第一责任人职责红线
必须保证公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗

## Slide 43
各级安全生产第一责任人职责红线
必须组织制定、实施安全生产事故应急救援预案

## Slide 44
四：设备管理人员红线
4
严禁未经审批擅自修改逻辑及保护定值

## Slide 45
设备管理人员红线
4
严禁未经审批擅自退出热控、电气保护

## Slide 46
设备管理人员红线
4
严禁未经审批强制运行参数

## Slide 47
设备管理人员红线
4
严禁擅自变更计划检修项目

## Slide 48
设备管理人员红线
4
严禁检修项目验收缺位

## Slide 49
设备管理人员红线
4
严禁无措施、方案组织危险作业

## Slide 50
设备管理人员红线
4
严禁非运行人员操作运行设备

## Slide 51
设备管理人员红线
4
严禁点检人员进行现场检修工作

## Slide 52
五：检修人员红线
禁无票作业

## Slide 53
检修人员红线
严禁擅自操作运行设备

## Slide 54
检修人员红线
严禁未经允许以试代修

## Slide 55
检修人员红线
严禁高处作业不按规定使用安全带、安全绳、安全网

## Slide 56
检修人员红线
严禁封闭空间作业无人监护

## Slide 57
检修人员红线
严禁非工作班成员在危险作业区域逗留

## Slide 58
检修人员红线
严禁交叉作业无防护隔离措施

## Slide 59
检修人员红线
严禁使用无检验标签的起重设备

## Slide 60
检修人员红线
严禁擅自拆除、翻越检修围栏

## Slide 61
检修人员红线
严禁擅自变更检修安全措施

## Slide 62
六：高危作业人员红线
4
严禁高危作业未经许可擅自开工

## Slide 63
高危作业人员红线
4
严禁使用未验收的脚手架

## Slide 64
高危作业人员红线
4
严禁从事高温作业不穿防烫服

## Slide 65
高危作业人员红线
4
严禁吊装区域不进行严密隔离、封闭

## Slide 66
高危作业人员红线
4
严禁无安全交底开展检修工作

## Slide 67
高危作业人员红线
4
严禁仓壁上积粉、积煤未清除前进入仓内作业

## Slide 68
高危作业人员红线
4
严禁进入未经空气检测合格的封闭空间

## Slide 69
七：交通红线
严禁无驾照、无从业资格证人员驾车

## Slide 70
交通红线
严禁酒后驾车、疲劳行车

## Slide 71
交通红线
严禁超员、超载、超速行驶

## Slide 72
交通红线
严禁乘客携带易燃、易爆危险品乘车

## Slide 73
交通红线
严禁通过无人看守铁路道口时与火车抢道

## Slide 74
交通红线
严禁乘客携带易燃、易爆危险品乘车

## Slide 75
交通红线
严禁大雨雪天道路和涉水后高速行驶

## Slide 76
交通红线
严禁运灰驾驶员独自支起液压修车

## Slide 77
标题三/three
扒一扒 | 那些致命的习惯性违章

## Slide 78
一：违章的人员的心理
A
B
C
①在实际操作中认为“违章不一定出事，出事不一定伤人，伤人不一定伤己”。在作业中能少动就少动，能省力便省力，能将就就将就。
②在操作的时候表现马马虎虎，大大咧咧，盲目相信自己的以往经验，认为技术过得硬，保准出不了问题。认为章程是领导用来卡人的
③对安全问题谈起来重要，干起来次要，比起来不要，不把安全规定放眼里。认为违章是必然的，不违章就干不成活。
D
④技术不熟练，遇险惊慌。对突如其来的异常情况，惊慌失措，甚至茫然。无法进行应急处理，难断方向。

## Slide 79
二：习惯性违章的特点
①习惯性违章具有较强的顽固性。
②习惯性违章容易使人丧失应有的警惕性。
③习惯性违章具有一定的生存土壤环境。
④习惯性违章是引发事故的必然因素。
安全重于泰山

## Slide 80
三：20种习惯性违章行为
1.
操作起重机械、电动设（机具）、电焊机等工作完毕后，未把控制器拨至零位、未切断电源，未锁紧夹轨钳等就离开现场。
⒉
无漏电保护器就使用手动电动工具

## Slide 81
20种习惯性违章行为
⒊
乙炔瓶、氧气瓶使用时未直立
⒋
乙炔表无防回火装置

## Slide 82
20种习惯性违章行为
4
⒌
乙炔瓶、氧气瓶之间未保持8米以上的距离,
或者
气瓶与火源之间未保持10米以上的距离

## Slide 83
20种习惯性违章行为
4
⒍
在超过2米标高无任何防护措施的情况下，
冒险在单梁或平台边缘、
孔洞边缘和吊挂物体上作业、休息。

## Slide 84
20种习惯性违章行为
⒎
在无防护栏杆及未绑扎的
脚手板上进行高处作业。
高处作业（2米及以上标高）不系安全带
或身系安全带不栓在上方牢固可靠处。
⒏
不将安全带挂在水平防护绳或安全绳上，
任意在单梁、平台，孔洞边缘处行走或作业

## Slide 85
20种习惯性违章行为
⒐
高处作业不走楼梯、斜步道或梯子，
而沿脚手架、绳索、栏杆、吊车臂或
上料提升架的结构及墙体、支柱等上下攀登
⒑
从事金属容器或管道内等作业未设监护人

## Slide 86
20种习惯性违章行为
⒒
用氧气做通风及吹扫气源。

## Slide 87
20种习惯性违章行为
⒓
承重的钢丝绳与物体棱角直接接触时，未在棱角处垫半圆管及半圆管未做防脱的绑扎,起吊大件物体或不规则物体时未拴溜绳。
吊挂物件超过一周的不加第二道保护绳索

## Slide 88
20种习惯性违章行为
⒔
架子工人员搭设脚手架未按规定搭设：
作业层无双层防护栏杆，
脚手板未按规定铺设或绑扎。
脚手架或施工吊架，
未设置施工人员上下和
行走的安全通道或爬梯规范示例

## Slide 89
20种习惯性违章行为
⒕
焊工对电焊机二次线的破裂、裸露和接头松动不处理
就使用或不停电就处理。
⒖
施工现场的材料码放混乱，
堵塞通道（电源通道、消防通道、人行通道等）
每次施工完毕未清理现场——
即未做到工完料尽场地清的

## Slide 90
20种习惯性违章行为
⒗
氧气和乙炔带子混用。
⒘
在转动的无齿剧片上直接研磨物件。
（例如焊工在转动的无齿锯片上研磨钨棒）

## Slide 91
20种习惯性违章行为
⒙
起重吊装

## Slide 92
20种习惯性违章行为
19
任何吊装都必须事先计划

## Slide 93
20种习惯性违章行为
⒛
用电安全

## Slide 94
四：怎样纠正习惯性违章？
安全重于泰山
①要认真学习本专业的安全规程。
②要力戒在自己身上出现习惯性违章。
③当别人制止自己的习惯性违章时，应虚心接受。
④当发现习惯性违章行为时，应勇于制止或劝阻使其消灭在萌芽状态。
⑤最重要的是下面这一点：
从正反两方面的典型事例中予以借鉴，不断提高自己的防护能力，能够有效避免习惯性违章操作。

## Slide 95
安全重于泰山

## Slide 96
THANKS！
安全行为培训