## Slide 1: 汽车零部件智能工厂咨询项目建议书

## Slide 2
01
需求分析
02
建议方案
目录
CONTENTS
03
公司介绍
04
咨询团队
05
服务报价

## Slide 3
01
需求分析

## Slide 4: 现状分析
主要为长安汽车提供保险杠、门板、内外装饰件。
拥有国际上先进的加工中心设备和试模设备，有从意大利进口的五轴联动加工中心设备，其配置在国内处于一流水平。
采用国际上先进的模具技术与软件，应用三维设计实现CAE/CAD/CAM/CAPP一体化。
厂外物流为第三方物流，厂内加工过程物流采取吊架式悬挂传送，原材料、产成品出入库为人工叉车运输且无路线规划。
原料仓库位处于厂内生产线旁，产成品和半成品在厂区内堆放严重。
客户
设备
信息化
仓储
物流

## Slide 5: 需求概述
1、30万辆汽车的内外饰零部件产能
2、16亿人民币的产值创造
6条门板柔性化生产线（与长安汽车的不同车型匹配）
4条主内/外饰件装配线（适应长安汽车的不同车型）
对厂区功能、生产设备、物流、安防、能源进行统一规划。
实现设备互联，形成设备、网络、信息之间的无缝集成
总目标

## Slide 6: 需求分析
现有工厂管理及生产信息化程度较低，信息管理不充分，需要统一规划建立起适合工厂管理和生产业务运作的信息系统。
现有产线虽然部分工步的自动化程度较高，但设备以及设备与人之间的平衡协同性较差，需要进行整体网络规划，并进行设备联网，打通不同业务单元的信息孤岛。
厂内物流运输规范性较差，存在物料、半成品、产成品堆放的问题，需要进行厂内物流的统一规划管理，提升物流运行效率。
新工厂产线需要进行统一的布局规划、物流规划、网络规划、信息系统规划，建立高效智能、简约、柔性的生产运作平台来满足客户的需求。
01
02
03
04

## Slide 7
02
建议方案

## Slide 8: 业务蓝图
平伟鱼嘴智能工厂
配套车型
V301
V301 S
R103
S201
C301
R104
R111
内饰件
外饰件
黑
棕
浅
注塑
阴模
弱化
原料
组装
集中供料、水路监控、自动换模
柔性化选择
人机协同
厂内物流及线边缓冲（AGV、线边库）
设备互联
调度控制
信息集成
智能追踪
CAD模型
CAE仿真
CAPP工艺
CAM
模具设计制造一体化
门板
主工艺

## Slide 9: 工厂功能区规划
① 原材库房
② 注塑车间1
③ 注塑车间2
④ 后处理区
⑤
组装区
门板线
⑥
组装区
内/外饰
⑦ 成品库房
办公楼
办公楼
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
修模/存储
修模/存储

## Slide 10: 生产布局规划
办公楼
注塑机
行车（30T）
中央供料系统
修模区
原材/标准件库
行车（25T）
门板装配线 X 6
预留区 X 2
阴模区
弱化区
内/外饰装配线 X 4
成品库
线边货架

## Slide 11: 注塑—集中供料
通过中央供料系统可以实现连续的生产作业，满足多品种要求、灵活调配供料量与次料的有效回收利用，节省人工成本和原料成本；
保证整个系统运行稳定，避免塑胶回潮、堵料现象发生。
在避免原料回潮的同时保证加入注塑机原料一致性，在真空负压同进作用下，可使干燥空气对原料再次干燥，防止干燥后的塑胶回潮，同时在每个输送循环后对输送管进行清理，原料中原有的粉尘经过集尘器系统滤出，提高产品质量。
系统能够以全自动方式再生和使用注口冷料，能够对所有供料设备的控制，通过设置中央监控台实现全自动化。
自动输送系统
控制系统
储料桶
截风阀
截料阀
电眼料桶
压缩机组
除湿干燥机
除尘器
分歧站
1、总线控制
2、连接HMI设备
3、显示注塑机的开机、吸料、缺料报警等状态信息
储料器—>干燥机—>分歧管—>分管—>注塑机

## Slide 12: 注塑—自动换模
1、采用滚轴移动模具，可实现手动或自动。
2、可以纵向移动，实现新旧模具的平台切换。
3、模内系统具有升降平移功能，实现注塑机模具的装、卸。
4、轨道换模台车可实现多台注塑机共用一台换模平车，可以节省设备的成本。
5、配合液压换模系统可以实现短时间换模，减少人力时间。

## Slide 13: 注塑—模具水路监控
合模
预热
注射
保压
冷却
开模
模具预热及冷却依赖于温模机提供的热水及水路系统提供的冷水，注塑成型对模具的温度要求很高，一般为±2 ℃。
监控系统是对现有设备的进、回水进行监测，从而保证模具温度的正常。
模具温度的保证主要决定于水温、水压、水流量。需要在进水侧管路上安装水压传感器、流量传感器及温度传感器（复合传感器）对进水进行监控，与设定值进行比对，确定进水侧量值的正确。在出水侧安装水压传感器对出水进行监控，从而保证模具内水路的通畅达到预热和冷却的效果。
采用温度传感器和流量传感器检测温度、流量等数据。采集的数据上传给信息系统处理。以便达到更好的控制摸温、缩短成型周期、冷却大型滑动件避免卡死的目的。
水压
水温
流量
传感器
PLC
数据采集与监控
显示系统集成
应用或者显示
阀门/开关

## Slide 14: 车间物流布局规划
办公楼
注塑机上料
中央供料系统（储料罐省略）
注塑件下料并转运至阴模区
悬挂输送系统（图上省略）
注塑件暂存、待处理
货架
装配零部件上料至线边库
AGV+悬挂系统
注塑件上料至阴模机、弱化机
周转车+悬挂系统
成品入库（包装在线/离线待定）
AGV

## Slide 15: AGV运输控制

## Slide 16: 系统集成规划
设备及传感器
网络
平伟私有云
应用系统
温度
阀门控制
企业网络
IP
仓储管理
资源计划
全生命周期
制造执行
RFID追踪
能源管理
客户管理
云数据中心
能源数据
位置数据
大数据平台
产品数据
托盘
AGV
扫描
设备
RFID/WiFi
能源监控
仪表
换算
采集
Zigbee/RS485
湿度
原料监控
Zigbee
物流跟踪
设备
管理平台
以太网
1
3
2
原材料、成分
温度、湿度、成分
计量、换算
阀门开关
权限管理
安全策略&QoS
应用适配器
操作门户
API
终端管理
数据管理
网络连接管理平台

## Slide 17: 网络通讯规划
工业协议
实时控制
快速收敛
流量隔离和管理
易用性
站点操作和控制
多服务网络
网络和安全管理
路由
应用和数据共享
访问控制
威胁防范
用于故障切换检测的 Gbps 链接
防火墙 （启用）
防火墙 （备用）
HMI 工具 应用服务器
交换机堆栈
补丁管理
终端服务
应用镜像
服务器
单元组/区域 #1 （冗余星形拓扑）
驱动
控制器
HMI
分布式 I/O
控制器
驱动
驱动
HMI
分布式 I/O
HMI
单元组/区域 #3 （线性拓扑）
第 2 层接入交换机
控制器
企业/IT 集成
协作
无线
应用程序优化
单元组/区域区
第 0–2 级
第 2 层接入
制造业区
第 3 级
分布和核心
隔离区
(DMZ) 防火墙
企业网络
第 4–5 级
Web
应用
DNS
FTP
互联网
无线传感器
无线传感器
无线传感器
HMI工具 客户端
单元组/区域 #2 （环形拓扑）

## Slide 18: 私有云规划
平伟用户
基础设施即服务 (IaaS)
平台即服务 (PaaS)
软件即服务 (SaaS) / 应用系统
用户/管理门户
报告和分析
服务管理和监控
分析工具
数据管理
报告管理
知识管理
社交协同
应用集成
流程管理
PLM
EMS
MES
RFID跟踪
ERP
聊天
社交网络
部门信息站点
Email
虚拟桌面
办公自动化
ERP
MES
PLM
日常办公
业务应用
数据库
测试工具
开发者工具
数据库管理系统
目录服务
安全管理
数据/网络安全
个人数据
认证管理
权限管理
账号审查
服务监控
SLA 管理
目录管理
QoS管理
资源利用监控
应用性能监控
恢复/备份
运营管理
存储
虚拟机
Web服务器
服务器主机
CDN
数据中心
路由器/防火墙
局域/广域网
Internet 访问
主机中心
用户配置管理
问题管理
产品类目
订单管理
订单跟踪
账号管理
私有云数据中心
私有云服务

## Slide 19: 工业大数据架构
元数据
数据标准
数据质量
数据安全
数据生命周期
数据定义
数据分类
数据分布
数据建模
数据交换
编码数据
业务基础数据
实时控制数据
业务系统数据
离线分析数据
数据治理
数据规划
数据内容
技术体系
在线事务处理
联机事务分析
1、SQL关系型数据库
2、数据库集群
3、核心交易
1、OLAP
2、只读
3、在线分析
ERP
MES
PLM
报表
DSS
BI
结构化数据
非结构化数据
1、大规模
2、非结构化
3、Hadoop、Spark、Storm、Streaming
Map/Reduce
流计算
内存计算

## Slide 20: 大数据处理规划
不同车型门板及内饰生产线
设备1
设备2
设备3
设备4
设备5
设备6
设备7
设备8
设备9
设备10
1
2
3
4
5
镜像
1.设备监听：系统通过被动抓取来纪录工业互联网的所有数据
2.机器学习：技术基于从原材料到成品间生产各环节，提供打造一个进化的，自我学习及数据驱动的模型。
3.数据分享：系统提供对生产流程各方面实时数据和历史数据可视化解决方案。
平伟私有云
时间序列大数据
监控
分析
异常预警
无监督学习
生产过程优化
0

## Slide 21: 信息系统规划
ERP
APS
MES
AGV调度系统
仓储控制系统
AGV设备
生产线调度系统
PLC设备
机器人
模具研发与生产
CAD
CAM
CAPP
CAE
零部件生产管理
生产执行调度控制
自动仓设备
设备联网信息集成
TMS
WMS
QMS
EMS
现有能力
规划建设部分

## Slide 22: MES系统规划
生产备料
报损/补料
完工汇报
生产工艺
工序移转
生产领料
生产入库
工艺路线
工作中心
控制策略
BOM
生产任务单
生产派工单
生产备料单
生产领料单
完工汇报单
工序移转单
报损/补料单
生产入库单
质量请检单
关键单据
工厂日历
班组数据
设备数据
生产线数据
生产任务单
生产派工流程
质量管理
库存管理
生产进度报告
举 例
半成品虚入/虚出管理
柔性化识别
与物料跟踪
产品定位
模具更换
自动上料
注塑成型
阴模成型
激光弱化
柔性装配
集成CAPP
柔性化实现

## Slide 23: 调度与控制规划
产线调度控制系统
注塑机
RF
Reader
下料机器人
RF
Reader
输送线
RF
Reader
弱化
RF
Reader
组装
RF
Reader
搬运
RF
Reader
产线调度控制系统
注塑机
RF
Reader
下料机器人
RF
Reader
输送线
RF
Reader
弱化
RF
Reader
组装
RF
Reader
搬运
RF
Reader
调度控制系统
MES系统
调度系统可以对设备进行控制和调度，从而完成用户任务。系统使用合理的控制方法和调度策略，最大限度满足任务要求，同时使运行效能达到最高。系统可及时发现异常情况并处理，保证人员与产品安全，保证系统顺畅运行。
基于设备联网及柔性化生产的调度控制

## Slide 24: 仿真规划—系统仿真流程
问题定位
任务规划
系统定义
工艺流程图
系统绩效测量
输入数据准备
3D建模
验证
确认
仿真实验设计
仿真实验
实验结果分析
实施和落实文档
yes
yes
no
no
批准
修订

## Slide 25: 仿真规划—工厂布局仿真路线图

## Slide 26: 仿真规划—验证计划
利旧设备改造
新增设备规划
产线系统规划
AGV物流系统规划
仓储系统规划
工厂布局规划
阶段2
阶段3
阶段4
设备及工装
设计仿真
自动化生产
系统仿真
工厂物流
系统仿真
自动仓储
系统仿真
工厂布局
三维仿真
研究
对象
工艺点：
装配、压接、锁螺钉、涂胶、检测等
搬运/仓储：
机械手、辅助装备
产线布局、工艺路线、设备效率、产出、WIP、工装数量、人力状况等
AGV路径、AGV数量
储位需求、出入库效率、出入库及调库逻辑
全局或局部改善点直观演示
工厂布局规划
阶段1
工厂概念规划
侧重逻辑
关键细节展示
关键细节展示

## Slide 27: 安防规划
视频监控系统
入侵报警系统
出入口控制系统
电子巡更系统
语音对讲系统
车辆管理系统
电气火灾预测检测系统
智能安防监控中心建设
智能安防系统架构示意图

## Slide 28: 能源管理规划
能耗实时监测
能耗统计分析
能源报警管理
能耗负荷预测与分析
能源调度管理
能耗设备管理
能耗对标管理
环境排放检测
通用能源目录
通用产品目录
通用转化系统
计量单位
能源结构
产品结构
能源转化系统
基础数据
节能目标设置
采集参数设置
系统配置
智慧能源管理主要业务功能
通信通道参数
采集设备参数
数据分组管理
采集参数配置
采集数据管理
通讯设备状态监控
设备通讯数据监控
数据管理
能耗设备管理
能源消耗分析
报表管理
数据维护
数据存储
电力能耗目标设置
水源能耗目标设置
气体能耗目标设置